Nom : …………………………..……………………..…………………………….  Prénom : …………………………………………………………………………

|  | Université Med BOUDIAF M’sila Faculté de Technologies Département de Génie mécanique |  |
| --- | --- | --- |

Correction de l’Epreuve de moyenne durée

Matière : Calcul et conception des

Exercice 1 :  10 points

Parmi  les Propriétés des métaux suivantes :

1. Magnétisme         2. Ductilité           3. Résistance à la corrosion             4. Dureté

5. Ténacité               6. Fragilité           7. Élasticité                                     8. Malléabilité

9. Conductivité électrique                  10. Conductivité thermique         11. Point de fusion

Quelle  est  la propriété  qui :

a)  permet au métal d’être allongé ou déformé sans se rompre ?      2

b)  permet au métal de reprendre sa forme après avoir été déformé ?    7

c)  permet la transmission de la chaleur dans un métal ?    10

d)  facilite le façonnage d’un métal en feuille mince sous un effet de compression ?     8

e)  correspond à une bonne résistance à la rupture par choc ?     5

f)  attire les métaux ferreux vers les aimants ?     1

g)  indique la température à laquelle le métal se liquéfie ?     11

h)  permet à la surface d’un métal de résister aux rayures ?    4

i)  permet au métal de conduire l’électricité ?  9

j) permet au métal de résister à l’oxydation ?    3

1

Exercice 2 :  05 points

Le Schéma  ci- dessus  illustre  une flamme  oxyacétylénique.

Indiquez  les différentes zones  ainsi  que les températures correspondantes.

Exercice 3  :  05 points :

On vous demande de réaliser  une soudure  à l’arc électrique. vous avez le choix entre :   Soudage à l’électrode enrobée  où  Soudage MIG / MAG.

Lequel des deux procédés allez-vous choisir ?   Justifiez votre choix.

Le procédé de soudage MIG/MAG est plus utilisé que tout

autre procédé,  parcequ'il garantit :

• De hautes performances.

• Un apport d’énergie vers la pièce relativement faible.

• Une automatisation simple.

• Pas de remplacement continuel d’électrodes.

• Pas de laitier à enlever, sauf sur certains fils fourrés.

• Le taux de fusion est plus élevé

Par contre, pour le soudage à l’électrode enrobée

• Pénétrations faibles ;

• Longueur limitée des électrodes ;

• Arrêts fréquents du procédé de soudage ;

• Procédé peu productif surtout à cause des arrêts pour l’enlèvement du laitier ;

• Mécanisation difficile ;

• Fumées nocives ;

2