|  | Université Med BOUDIAF M’sila Faculté de Technologies Département de Génie mécanique |  |
| --- | --- | --- |

Examen de Dynamique des gaz: Session normale (2019/2020)                            Durée : 1h

1ère Master Energétique (11/10/2019)

Exercice 1 :   (14 pts)

L’air supposé comme gaz parfait (r = 287 J :Kg K, γ=1.4) circule dans une tuyère convergente divergente, les caractéristiques de l’état générateurs sont : Ti= 400 K et Pi=2MPa.

Le diamètre du col est donné Dc= 40 mm, on demande de calculer

1°/ Les caractéristiques (T, P,(,V) de l’état critique et le débit dans cette tuyère;

Si le régime est établie, à une section de diamètre D= 64 mm après le col, on demande d’;

2°/Indiquer le régime d’écoulement et calculer le nombre de Mach, la température, la pression, la masse volumique et la vitesse dans cette section.

3°/Si une onde de choc se produit dans cette section, indiquer le régime d’écoulement et calculer le nombre de Mach, la température, la pression, la masse volumique et la vitesse après le choc.

Exercice 2 :   (6 pts)

De l’air s’écoule subsoniquement dans une conduite adiabatique de diamètre de 2 cm et un coefficient de perte de charge linéaire λ=0.014. Assumant qu’à la section (1) on a : M1= 0.3 , T1= 300 K , P1=400 KPa, une autre section (2), on a M2=0.5. L’air est assimilé comme un gaz parfait (r = 287 J :Kg K,  γ=1.4).

Déterminer par calcul uniquement:

- Les propriétés de l’écoulement au point 2 : T2, P2, V2 et (2;

- La longueur de la conduite du point 1 au point 2.

Bon courage

L’enseignante Chargée du Module

Razika Ihaddadene

|  | Université Med BOUDIAF M’sila Faculté de Technologies Département de Génie mécanique |  |
| --- | --- | --- |

Examen de Dynamique des gaz: Session normale (2019/2020)                            Durée : 1h

1ère Master Energétique

Correction

Exercice 1 :   (14 pts)

1°/ Les caractéristiques (T, V) de l’état critique et indiquer le régime d’écoulement;

Tc= 333.33K (0,75 points)  ,     Vc=365.97 m/s(0,75 points) ,  Pc= 1,057MPa(0,75 points) ,

(c= 11.04 kg/m3 (0,75 points) , m=6.46 kg/s (1 point)

2°/ Le régime est supersonique (0,5 points)

S/Sc=2.56 (1 point)  M1=2.4683 (1 point),

T1= 180.30 K (0,75 points)  ,     V1=664.275 m/s(0,75 points) ,  P1= 0.1229MPa(0,75 points) ,

(1= 2.375 kg/m3 (0,75 points)

3°/ Les caractéristiques après le choc ;

Le régime est subsonique (0,5 points)  M2=0.1615 (0.75 point), T2= 437.588 K (0,75 points)  ,     V2=67.71 m/s(0,75 points) ,  P2= 0.853MPa(0,75 points) ,(2= 7.81 kg/m3 (1 point)

Exercice 2 :   (6pts)

- T2=290,857 K (1.point) P2= 236,32 KPa (1.point) V2= 170,93 m/s(0.75 .point), (2= 138,86 KPa(0.75.point),

- La longueur de la conduite : ΔL*= 8,94 m  (2,5points)