|  | Université Med BOUDIAF M’sila Faculté de Technologie Département de Génie mécanique |  |
| --- | --- | --- |

Examen d’Optimisation: Rattrapage (13/10/2020)                            Durée : 1h

1ere Master Fabrication et Construction mécanique

Exercice 1 :   (10 pts)

Résoudre le problème linéaire suivant avec la méthode de Simplexe :

2x1 + 3x2  ≤ 16

4x1 + x2 ≤ 24

x2   ≤ 2.5

Zmax = 4x1 +16 x2

x1, x2 ≥0

Exercice 2 :   (10 pts)

Déterminer le point minimum suivant la méthode de Newton (3chifres après la virgule) de la fonction suivante :

f(x) = x4 -2                        x0=1

Bon courage

L’enseignante Chargée du Module

Razika Ihaddadene

|  | Université Med BOUDIAF M’sila Faculté de Technologies Département de Génie mécanique |  |
| --- | --- | --- |

Examen de Optimisation: Session normale (2019/2020)                            Durée : 1h-30mn

1ere Master Fabrication et Construction mécanique

Correction

Exercice 1 :   (10 pts)

1°/ Z= 40   (0.75points);

Le tableau1et tableau 2: (6.25 point)

Zmax = 57    (1 point);

x1= 4.25 (1 point); x2= 2.5 (1 point);

Exercice 2 :   (10 pts)

x k+1= xk- f’(xk)/ f’’(xk) (0.5 points);

f’(x)= 4x3(1 point);

f’’(x)= 12x²(1 point);

x k+1=(2/3)xk (1 point);

1 itération :

x1= 1 (0.5points);f(x1) = -1 (0.5points);

2 itération :

x2= 2/3 (0.5points);f(x2) = -1.803 (0.5points);

3 itération :

x3=4/9 (0.5points);f(x3) = -1.691 (0.5points);

4 itération :

x4=8/27 (0.5points);f(x4) = -1.993 (0.5points);

5 itération :

x5=16/81 (0.5points);f(x5) = -1.999 (0.5points);

6 itération :

x6=32/3*81 ;f(x6) = -1.999 ;

Puisqu’on cherche 3 chiffre après la virgule dont on s’arrête et la solution est x= 16/81=0.1925(0.5points) et f(x) =-1.999 (1 point);